## Slide 1
Viaducto de TULLE
La concepción arquitectónica permite así, grandes luces, a fin de reducir el número de pilasyt ofrecer un reparto equilibrado de los tramos en la cerrada. Los tres tramos principales de 180 m, permiten remarcar la travesía del Corrèze, el elemento estructural está formado por pilas principales, desdobladas y empotradas en el tablero. El largo apoyo sobre la pila (15 m) realiza un importante papel entre las dos vigas ya que actúa de línea de cambio entre las dos curvas y permite jugar con la luz y las sombras sobre las superficies redondeadas.
La obra es una curva con un radio de 1350 m Está formada seis tramos y los tres principales tienen 180 m.
El tablero del Viaducto del Pays de Tulle está formado por una estructura de hormigón pretensado realizado con la técnica de construcción por ménsulas sucesivas.
Este viaducto (long de 854m, alt. de 150m, estructura de cajón único de hormigón pretensado de canto variable 4m-10m) permite franquear el Corrèze y su valle, ancho y abierto. Las pilas son de hormigón armado, huecos, construidos en tramos de 4 m.

## Slide 2
El tablero es construido posteriormente y en simetría por ambas partes de la pila por adiciones sucesivass de pares de dovelas. Cada dovela es hormigonada « in situ » gracias al « equipamiento móvil", fijado al extremo de la dovela precedente ya realizada. Después del hormigonado d‘e un par de dovelas los equipamientos se desplazan a los extremos de las dovelas terminadas. Los cables de pretensado sujetan las dovelas al resto de la estructura y aseguran la resistencia de esta última en el avance del tablero en falso. El par de dovelas siguiente es hormigonado a continuación, etc…hasta completar el vano.
Una vez realizada la estructura de cada pila (por tramos de 4m), se realiza en su coronación la primera dovela.
Descripción de la obra:
Cuando los dos medios vanos vecinos están terminados, una dovela denominada "clave" garantiza la continuidad del tablero viniendo a "soldar" las dos partes del tablero.
Una vez realizado el tablero en toda su longitud, les colocan en su lugar los cables de pretensado (en el interior del cajón) para obtener la resistencia definitiva de explotación (peso de las superestructuras y sobrecargas debidas al tráfico rodado)
Antes de cada campaña de inyección, se efectuó un control riguroso de las propiedades reológicas de la lechada SUPER-STRESSCEM : ausencia de exudación y de segregación, fluidez mantenimiento durante 2 horas como mínimo…
Presentación de la obra:
Propiedad | SCETAUROUTE
Dirección de Obra | VINCI - SPIE
Importe de la obra | 38 000 000 Euros
Plazo de ejecución | 04/2000-12/2003
Pretensado | 790 toneladas
SUPERSTRESSCEM | 360 toneladas de cemento
Agence PSGE
15/25 Bd de l’Amiral Bruix
75782 Paris Cedex 16
Tel. +33 1 45 02 78 25
Fax. +33 1 40 67 16 81